Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Шумихинский  аграрно - строительный колледж».

ИНСТРУКЦИЯ N 30

по охране труда

при выполнении электромонтажных работ

Шумиха

2011г.

| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования « Шумихинский аграрно - строительный колледж». |
| --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО ШАСК Букарев В.В._____________ «___» ________ 2011 |
| ИНСТРУКЦИЯ № 30 по охране труда при выполнении электромонтажных работ |

1. Общие требования охраны труда

1.1.  К выполнению электромонтажных работ под руководством преподавателя, мастера производственного обучения допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении электромонтажных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

—  поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с приборами, находящимися под напряжением;

—  травмирование рук при использовании неисправного инструмента;

— пайка деталей, проводов с использованием оловяно-свинцовых припоев.

1.4.  При выполнении электромонтажных работ должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения и инструмент с изолированными ручками.

1.5. В помещении для выполнения электромонтажных работ должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для выполнения электромонтажных работ должны быть огнетушитель и ящик с песком.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, мастеру производственного обучения, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом преподавателю, мастеру производственного обучения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.  Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.

2.3.  Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.4.  Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться  в их исправности.

2.5.   При пайке деталей и проводов с использованием оловяно-свинцовых припоев включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение  выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

3.2.  Собирать электрические схемы, производить в них переключения  необходимо только при отсутствии напряжения. Источник тока подключать в последнюю очередь.

3.3.  Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались петлями.

3.4.  При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, кислотой пользоваться запрещается.

3.5.  Собранную электрическую схему включать под напряжение только  после проверки ее преподавателем, мастером производственного обучения.

3.6.   При работе с электрическими приборами и машинами следить,  чтобы руки, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и  оголенных проводов.

3.7.  Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения.

3.8.  Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

3.9.  Строго выполнять инструкцию по охране труда при электропаянии.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При обнаружении повреждений электропроводки, неисправности оборудования, приборов немедленно отключить питание и сообщить об этом преподавателю, мастеру производственного обучения.

4.2.   При загорании электрооборудования немедленно выключить рубильник и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3.   При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Отключить электрическую схему от источника тока.

5.2.  Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение оборудование и инструмент.

5.3.   Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

5.4.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

| СОГЛАСОВАНО |
| --- |
| Инженер охраны труда | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| Дата _____________________________ |