Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Шумихинский  аграрно - строительный колледж».

ИНСТРУКЦИЯ N 31

по охране труда

при электропаянии

Шумиха

2011г.

| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования « Шумихинский аграрно - строительный колледж». |
| --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО ШАСК Букарев В.В._____________ «___» ________ 2011 |
| ИНСТРУКЦИЯ № 31 по охране труда при электропаянии |

- Общие требования охраны труда

1.1.  К работам по электропаянию допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работам по электропаянию под руководством преподавателя, мастера производственного обучения допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

—  ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного припоя;

—  отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и оловяно-свинцовыми припоями;

— поражение электрическим током при неисправности электропаяльника.

1.4.  При выполнении работ по электропаянию должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

1.5.  В помещении для электропаяния должны быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6.   Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.  В помещении для электропаяния должны быть огнетушитель и ящик с песком.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного  случая обязан немедленно сообщить преподавателю, мастеру производственного обучения,  который сообщает об этом администрации учреждения.

1.8.   В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты,  соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране

труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.  Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропаяльника и шнура электропитания.

2.3.  Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или металлического листа на столе.

2.4.  Убедиться, что вблизи рабочего места для электропаяния нет легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.5.  Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не ударять по нему какими-либо предметами, не использовать его в качестве ударного инструмента.

3.2.  Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными руками, остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя.

3.3.  При кратковременных перерывах в работе класть нагретый электропаяльник на специальную термостойкую подставку.

3.4.  Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропаяльника и нагретых его частей рукой.

3.5.  При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, использование кислоты запрещается.

3.6.  Не оставлять без присмотра включенный в сеть электропаяльник.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При неисправности электропаяльника, подводящего электрического шнура немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), отключив при этом электропаяльник от сети.

4.2.  При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4.  При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать на место для хранения.

5.2.  Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

| СОГЛАСОВАНО |
| --- |
| Инженер охраны труда | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| Дата _____________________________ |