Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

« Шумихинский  аграрно - строительный колледж».

ИНСТРУКЦИЯ N 51

ПО  охране труда при работе в котельной

Шумиха

2011г.

| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования « Шумихинский аграрно - строительный колледж». |
| --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО ШАСК Букарев В.В._____________ «___» ________ 2011 |
| ИНСТРУКЦИЯ№ 51 по охране труда при работе в котельной |

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К работе в котельной допускаются лица,  достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медосмотр и инструктаж по охране труда, имеющие соответствующие удостоверения о допуске к работе на водогрейных котлах.

1.2. Опасные производственные факторы:

- оставление без присмотра работающих котлов и поручение наблюдения за их работой посторонним лицам;

- превышение предельно допустимого давления пара в котлах;

- ожоги при разжигании топлива в топках бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании дверцы топки и заглядывании в нее;

- отогревание паяльными лампами и факелами замерзших труб;

- отравление угарным газом;

- работа с каменным углем без средств защиты органов дыхания.

1.3. При работе в котельной используется специальная одежда: хлопчатобумажный комбинезон и рукавицы, а также средства индивидуальной защиты: очки защитные и респиратор или противогаз.

1.4. Помещение котельной должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. Котельная должна быть укомплектована первичными средствами пожаротушения: огнетушителем на каждые два котла, ящиком с песком и лопатой. В котельной должна быть аптечка, укомплектованная необходимым набором медикаментов, перевязочных и противоожоговых средств. Котельная должна быть обеспечена понижающим трансформатором на 12 В, переносной 12-вольтовой лампой и электрическим фонарем.

2.      ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1.  Надеть спецодежду, убедиться в наличии индивидуальной защиты органов дыхания.

2.2.  Убедиться в исправной работе приборов контроля и автоматики, а также приточно-вытяжной вентиляции.

2.3. Проверить наличие первичных средств пожаротушения и медаптечки.

3.      ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Включить приточно-вытяжную вентиляцию и перед загрузкой угля в топку надеть респиратор.

3.2. Не разжигать котельные установки без предварительной их продувки воздухом.

3.3. Не разжигать топливо в топках котлов бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями.

3.4. Не оставлять без присмотра работающие котлы.

3.5. Не допускать в котельные посторонних лиц и не поручать им наблюдение за работой котлов.

3.6. Во избежание ожогов соблюдать осторожность при открывании топки, резко не открывать ее и не заглядывать в топку.

3.7. Не допускать повышения давления в котлах сверх допустимой нормы, указанной на циферблатах манометров красной чертой.

3.8. Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на конструкциях, оборудовании котлов и трубопроводах.

3.9. Запас топлива хранить не ближе 10 м. от здания котельной и других строений. В помещении котельной разрешается хранить топливо не более суточной потребности.

3.10.                     Шлак и золу из котлов выгребать в металлический ящик с крышкой на ножках. Не допускается выбрасывать горячий шлак, золу, уголь возле строений и заборов.

4.      ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.  В случае повышения давления в котле сверх допустимой нормы, указанной на циферблате манометра красной чертой, открыть предохранительный вентиль и стравить излишек пара из котла до достижения нормального давления.

4.2.  В случае прекращения подачи электроэнергии и остановки водяных насосов для предотвращения размораживания системы отопления затушить котлы и слить воду из системы.

4.3. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.      ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Передать смену в соответствии с утвержденным графиком с записью в сменном журнале.

5.2. Снять одежду и принять душ.

| СОГЛАСОВАНО |
| --- |
| Инженер охраны труда | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| Дата _____________________________ |