Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Шумихинский  аграрно - строительный колледж».

ИНСТРУКЦИЯ N 24

по охране труда

при работе на фрезерном станке

Шумиха

2011г.

| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования « Шумихинский аграрно - строительный колледж». |
| --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО ШАСК Букарев В.В._____________ «___» ________ 2011 |
| ИНСТРУКЦИЯ № 24 по охране труда при работе на фрезерном станке |

- Общие требования охраны труда

1.1.  К самостоятельной работе на фрезерном станке под руководством мастера производственного обучения допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписания учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При работе на фрезерном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

—  отсутствие ограждения приводных ремней и защитного экрана;

—  ранения рук вращающимися частями станка, обрабатываемой деталью или фрезой;

—  поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов;

— наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы;

— неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса.

1.4.  При работе на фрезерном станке должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.

1.5.  В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская  должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом мастеру производственного обучения.

1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2.  Проверить наличие и надежность крепления защитного ограждения приводных ремней и соединения защитного заземления с корпусом станка.

2.3.  Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на особом приспособлении, убрать все лишнее.

2.4.  Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу, ключ убрать на отведенное место.

2.5.  Проверить работу станка на холостом ходу.

2.6.  Проветрить помещение учебной мастерской.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.

3.2.  Не наклонять голову близко к фрезе или движущейся детали.

3.3.   Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся или движущиеся части станка.

3.4.  Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент и заготовки.

3.5.  Не измерять обрабатываемую деталь и не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.

3.6.  Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов.

3.7.  Не останавливать станок путем торможения вращающейся фрезы рукой.

3.8.  Не оставлять работающий станок без присмотра.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести фрезу от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом мастеру производственного обучения.

4.2.   При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

4.3. При получении травмы сообщить об этом мастеру производственного обучения, который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок.

5.2.  Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.

5.3.  Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой.

5.4.  Привести в порядок инструмент и убрать его на место.

5.5.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6.  Проветрить помещение  мастерской.

| СОГЛАСОВАНО |
| --- |
| Инженер охраны труда | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| Дата _____________________________ |